Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари , ул Матића крај бр 200 , у коловозу замена 10 метара цеви испод пута | 07.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена решетка и испражњено корито | 07.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 07.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење пумпе П 1- 2 пута и пумпе П 2 - 1 пут | 07.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 07.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 07.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 07.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде | 07.01.2013. |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде | 07.01.2013. |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 95 | 85 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2100 | 96+5.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 79+5.1 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 251 | 241 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 70 | 77 | 80 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 141 | 139 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.3 |  | 7.3 |
| Дом | 11.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 21.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.21 | 3.68 | 3.66 |
|  | Мислођин | 3.79 | 2.70 | 4.21 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.21 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић