Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 20.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Вић баре, бетонирање пода шахте | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Центар, слаб притисак, констатовано да је дошло до запушења | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Горњи крај, отворена вода код продавнице, у току преподнева сви корисници од резервоара до пољопривредног добра имају воду. У току поподнева због велике потрошње поједини корисници остају без воде | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића, испорука цистерне питке воде | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 53, замена 17м цеви, затрпано | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, бачевачка 19, замена 10м цеви | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, извршено одзрачење линије | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Забран, повез нове линије и испирање исте, водоводна линија остала под притиском | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Центар | 20.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 165 | 20.06.2012. | Планирани радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 20.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 13а | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Барич, 6 те Војвођанске бригаде 57 | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, насеље Сењак (8 гајгер сливника, 5 шахти, 160м линије) | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћење пумпе | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 19.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 20.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 151-153 | 20.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 108/2 и 182, Савска 12 | 20.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 60 | 20.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 135 | 20.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршабвају своје обавезе | 20.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Звечка | 20.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Мислођин, Скела | 20.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 20.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 111 | 120 | 116 |
| Q (Наменска) | 6.6 | 5.9 | 5.6 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 124+9.9 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0300 | 103+4.5 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.23 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 286 | 274 |
| p | 6.1 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 95 | 100 | 94 |
| Q Ø 250 | 34 | 38 | 36 |
| Q Ø 600 | 140 | 148 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.16 | 3.75 | 3.64 |
|  | Мислођин | 3.82 | 1.26 | 3.70 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0,25 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 28. Наставак регенерација цевастог бунара ЦБ 12. Монтирана опрема у пумпној станици“Брђански крај“ и иста пуштена у рад. |

Обрадила: Славица Филић