Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња, 2 лома, затрпано | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 36, замена вентила | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, због повећане потрошње тражен квар на водоводној линији. Затворена вода за Рудничку улицу | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 255 и 229, није затворена вода | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Отварање затварача преко пута Хотела и на ретензији | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 229 | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 259, у шахти | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Личка 4 | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Рудничка 6 | 22.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Бело поље, Селенића крај, круг ЈКП Обреновац, Грабовац, Нешића крај 72 (није завршено, цистерна није могла да приђе јами) | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, Краља Петра и Милоша Обреновића 110 |  |  |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 21.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 78/7, Војводе Мишића 13а, 51/3 и 119, Крушик 10 | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Ваган 15, | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај бб | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 38, 197 и 224/V, Посавских партизана 24, Баричка река 49, Босанска 10 | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Рудничка 6 | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Трњаци 51, Пут за Прово 37а | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, Јаковљевића крај | 22.02.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: Искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 22.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера привреде и кућних савета: Обреновац 1 и 2 зона | 22.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 22.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 22.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 96 | 102 | 103 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 6.1 | 9.5 |
| P | 5.5 | 5.0 | 5.3 |
| Q мах 0300 | 103+9.5 |
| P | 5.3 |
| Q мин 0900 | 82+5.3 |
| P | 4.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.25 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 229 | 236 | 230 |
| p | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
| Q Ø 400 | 83 | 94 | 88 |
| Q Ø 250 | 33 | 32 | 33 |
| Q Ø 600 | 113 | 110 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.0 | 4.2 | 7.10 |
| Дом | 20.0 | 3.0 | 6.3 |
| Павловића крај | 16.0 | 4.0 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.47 | 3.62 |
|  | Мислођин | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,28 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић