Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   29.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, раскрсница ул.Војводе Мишић -Кнез Михајлова, урађен повез цевовода у шахти новог ПЕΦ225 са постојећим АЦ Φ80.Приликом пуштања воде дошло до пуцања АЦ Φ80 уз шахт.Извршена замана цевовода АЦ Φ80 са ПВЦ Φ80 у дужини од 3м. | 28.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул.6.војвођанске бригаде бр.47, ископано до цеви према коловозу (цев пролази испод коловоза) | 28.11.2013 | Радови прекинути због хитног квара испред Дома културе |
| 3 | Обреновац, Дом културе, вршен ископ око ЛГ Φ80 у дужини од 10м испод канала топловода. (вишак земље одвежен на градску депонију) | 28.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Звечка, Потића воће (код Венета електричара), замена вентила и штуцне на водомеру 3/4“ | 28.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.134 | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, Бачевица, провера умањивача притиска | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.6.војвођанске бригаде | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, Језерски вис (код базена) | 29.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, чишћење аутоматске решетке | 29.11.2013 | 9708298 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 29.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпе П1 | 29.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 29.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 29.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 29.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 29.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Немањина бр.101, стан бр.1, одгушење судоперске вертикале | 28.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.36а (дечје обданиште „Весељко“), одгушење фекалне канализације | 28.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Дечанска бр.19, загушење није обавеза нашег предузећа | 28.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 29.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Равногорска бр.28, цурење од шахте према згради (на основу Уговора о одржавању стамбених зграда) | 29.11.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Проте Матије Ненадовића бр.45, пукло стакло водомера | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Живе Борјановића бр.42, цурење у шахти | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Кнеза Симе Марковића бр.2, цурење у шахти | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.185, цурење у шахти | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Велико Поље, завршетак интервенција од 27.11.2013.год | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.191, цурење у шахти | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Немањина бр.133, цурење у шахти | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Грабовац, Доњи крај бр.583а, пукло стакло водомера | 29.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Мислођин, Маричића поток бр.23, замена улазног вентила 1“ у заједничкој шахти три водомера | 29.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Скидање дрвене оплате после бетонирања надземних хидраната у Скели и Ушћу | 28.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Скидање дрвене оплате пода бетонске плоче изливене над шахтом у ул,Милоша Обреновића (испред „Централа“) | 28.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код СТР“Ивана“), враћање бехатон плоча на месту где је вршен ископ | 29.11.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 58 | 50 |
| ` | 2.0 | 1.6 | 1.7 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1600 | 68+1.8 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 45+1.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 167 | 249 | 246 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 17 | 68 | 68 |
| Q Ø 250 | 28 | 37 | 37 |
| Q Ø 600 | 122 | 144 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 11.6 |  | 7.6 |
| Дом | 9.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.8 |  |  |
| Ушће | 21.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.67 | 3.49 | 3.55 |
|  | Мислођин | 1.88 | 2.11 | 3.11 |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић